ИЗМЕНЕНИЕ №1 К СВОДУ ПРАВИЛ СП 5.13130.2009

Автономные установки пожаротушения  с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом «АСТ» зафиксированы в новом пожарном техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности и рекомендованы к использованию для защиты электротехнического оборудования.

Приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274  утверждено изменение № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

В изменениях было официально зафиксировано понятие термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего вещества. В раздел «Термины и определения» было включено определение: «термоактивирующееся микрокапсулированное ОТВ (ТермаОТВ): Вещество (огнетушащие жидкость или газ) содержащееся в виде микровключений (микрокапсул) в твердых, пластичных или сыпучих материалах, выделяющееся при подъеме температуры до определенного (заданного) значения»

(Раздел 3, пункт 3.125 свода правил СП 5.13130.2009).

В изменения также было внесено уточнение, согласно которому при использовании автономных установок пожаротушения применение пожарных сигнализаций не является обязательным  требованием: «Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации»

(Раздел 4, пункт 4.2 свода правил СП 5.13130.2009).

Таким образом, технология АСТ получила официальное определение. Термоактивирующееся микрокапсулированное огнетушащее вещество было также включено в перечень видов огнетушащих веществ.

Изменение № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 содержит пункт 11.6, рекомендующий использовать автономные установки пожаротушения для защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими характеристиками электрооборудования.

Таблица А4 Приложения А дополнена пунктом 8, где зафиксирован новый вид объектов, подлежащих к защите от огня - электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 до 0,1 м3.

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| 8. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.11) | До 0,1 м3 |  |

Согласно сноске 1) к данному пункту, перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения. Важно, что в изменения была также включена рекомендация о защите электроустановок, расположенных на стационарных наземных и подземных объектах метрополитена, автономными установками пожаротушения.

Автономные установки пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом ОФИЦИАЛЬНО РЕКОМЕНДОВАНЫ для защиты различного электротехнического оборудования.

Приказ МЧС России от 01.06.2011 № 274

Изменение  №1 к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».